"LMS" S.C.

# Tadeusz Macioła , Krzysztof Scheithauer

ul. Hermisza 9          41-800 ZABRZE

tel.:  (+48 32) 2787050; (+48 601) 456491 ; fax.:  (+48 32) 2787051

URL: http://www.lms.alpha.pl  ;  e-mail: lms@alpha.pl

WYŻARZARKI OPOROWE  SWW: 0746-31

WO 656MR

PRZEZNACZENIE :

Wyżarzarka przeznaczona jest do obróbki termicznej spoin spawalniczych według zadanej charakterystyki temperaturowo - czasowej w zakresie temperatur do 1000oC. Temperatury kontrolowane są termoparami NiCr-Ni. Nagrzewanie obiektu jest realizowane za pomocą mat oporowych. Kompletny zestaw grzewczy składa się z wyżarzarki (zwanej też nagrzewnicą), mat oporowych, termopar, izolacji termicznej i kabli połączeniowych. Jednocześnie można prowadzić od jednego do sześciu niezależnych procesów grzewczych. Każdy proces jest prowadzony indywidualną termoparą.

Dane techniczne wyżarzarek oporowych typu: WO - sześciokanałowych

| WO- | 656 |
| --- | --- |
| moc znamionowa [kVA] | 65 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 60 |
| ilość regulowanych torów wyjściowych | 6 |
| ilość rejestrowanych torów pomiaru temperatury | 6 |
| prąd znamionowy zasilania [A] | 100 |
| prąd wyjściowy [A] | 180 |
| Maksymalna ilość mat na 1 tor [szt.] | 4 |
| moc wyjściowa jednego toru [kVA] | 11 |
| wymiary {wys. x szer. x głęb.} [m] | 1.4x1.3x0.8 |
| ciężar maszyny [Mg] | 0,5 |
| zalecany przekrój miedzianych kabli wyjściowych |
| długość do 15 m [mm2] | 35 |
| długość 25m [mm2] | 50 |
| długość 50m [mm2] | 70 |

Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji urządzenia do wymagań klienta.

Konstrukcja urządzenia zapewnia ochronę przeciwporażeniową obsługi. Maksymalne wyjściowe napięcie dotykowe (względem obudowy) nie przekracza połowy znamionowego napięcia wyjściowego (30V).

Wyżarzarka charakteryzuje się cichą pracą i brakiem szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Charakterystyki nagrzewania określono dla typowych izolacji termicznych i szerokości stref nagrzewania.

plik: REK_WO656.DOC